## Slide 1: Choreonoid ROS 2 モバイルロボット チュートリアル
株式会社コレオノイド
中岡 慎一郎
2024/10/13

## Slide 2: Part1
概要

## Slide 3: チュートリアルの目的
ChoreonoidとROS 2を用いてロボットのシミュレーションができるようになる
  ロボットシミュレーションの基本が分かる
  ROS 2の基本が分かる
必要なスキル
  Linuxコマンドラインの操作
  C++言語のプログラミング
    十分なスキルが無くても実習自体は進められます。必要に応じて学習していただければより理解が深まります。

## Slide 4: 内容
モバイルロボットのシミュレーション
環境構築
モデルの作成
シミュレーション
ロボットの制御
ROS 2通信の利用
視覚センサの導入
状態の可視化
遠隔操作

## Slide 5: シミュレーションするにあたって
用意しなければならないもの
  モデル（ロボット／環境）
  入出力／制御プログラム
用意するために必要な情報
  モデルの作成方法（記述形式）
  入出力の仕様（API）
  ※ 基本的にはシミュレータごとに異なる

## Slide 6: シミュレータの構成
サブシミュレータ
ロガー
制御／外部入出力
プログラム
(コントローラ)
モデル
ファイル
表示用
モデル
環境モデル
仮想世界
ロボットモデル
リンク／関節
デバイス／センサ
3D-CG
描画
エンジン
結果表示用
シーン画像
視覚センサ
シミュレータ
シミュレー
ション
ループ
アプリケーション機能
物理エンジン
干渉検出
接触／拘束力
計算
順動力学計算
⊿t
再生マネージャ
ログ(時系列)
モデル
ローダ
プロジェクト
マネージャ
プロジェクト
GUI /
スクリプティング
プロジェクト
ファイル

## Slide 7: 利用するROS 2要素
ビルド・実行環境
  ROSパッケージ
  ビルドシステム “colcon”
  launchファイル
メッセージ通信
  ノード
  メッセージ型（入れ物）
  トピック（用途）
  送受信
    Publish（送信）
    Sbscribe（受信）
ツール
  コマンド、可視化ツール、etc.

## Slide 8: 注：ROS 2の必要性
シミュレーションするにあたって、必ずしもROS 2を使う必要はありません
本チュートリアルは
  ROS 2の基本
  ChoreonoidとROS 2の連携
  の習得を目的としているため、あえてROS 2を使用しています
本チュートリアルの大部分はROS 2は無くてもChoreonoidだけで同様のことが実現可能です

## Slide 9: 情報
Choreonoid公式サイト
  https://choreonoid.org/
Choreonoidマニュアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/index.html
ソースコード
  https://github.com/choreonoid/choreonoid
  https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros
  https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
Choreonoidフォーラム
  https://discourse.choreonoid.org/
ROS 2 ドキュメント
  https://docs.ros.org/en/jazzy/
  https://docs.ros.org/en/humble/

## Slide 10: 関連チュートリアル
Choreooidマニュアルの以下のページ
  Tankチュートリアル
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/tank-tutorial/index.html
  ROS(1)版Tankチュートリアル
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros/tank-tutorial/index.html
本チュートリアルと同様の内容も含んでおり、各項目について詳細な解説がありますので、参考にしてください。

## Slide 11: Part2
環境構築

## Slide 12: 対象環境
Ubuntu 24/04, 22.04
Choreonoid 2.2.0以上または開発版
ROS 2 (Jazzy, Humble)
GPU
  3D表示（OpenGL）のハードウェアアクセラレーションが利用可能であること
  Ubuntu 22.04であればデフォルトで利用可能となっていることが多い
ゲームパッド
  PS4またはPS5のゲームパッドを推奨

## Slide 13: ROS 2環境の構築
ROS 2のインストール
ChoreonoidのROS 2へのインストール
  choreonoid (本体)
  choreonoid_ros （ROS 2プラグイン）
  colconワークスペース上にソースを展開してビルド
※ マニュアルの「ROS 2との連携」-「Choreonoid関連パッケージのビルド」参照 https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros2/build-choreonoid.html

## Slide 14: ROS 2のインストール (1/2)
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg]
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo
$UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list >
/dev/null
sudo apt update
sudo apt upgrade
詳細は以下を参照：
https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html

## Slide 15: ROS 2のインストール (2/2)
sudo apt install ros-jazzy-desktop
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Ubuntu 24.04 (ROS2 Jazzy) の場合：
sudo apt install ros-humble-desktop
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Ubuntu 22.04 (ROS2 Humble) の場合：

## Slide 16: rosdepのインストール
sudo apt install python3-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
パッケージの依存関係から必要なパッケージを
インストールしてくれるツール
チュートリアルで必要なパッケージのインストールに
使用します

## Slide 17: Gitのインストール
sudo apt install git
バージョン管理システム
チュートリアルで必要なソースパッケージのインストールに使用します

## Slide 18: ROS 2ワークスペースの作成
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ros2_ws
※ ~/ はホームディレクトリの簡略表現

## Slide 19: Choreonoid関連パッケージの追加
cd src
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid.git
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros.git
git clone https://github.com/choreonoid/choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial.git
./choreonoid/misc/script/install-requisites-ubuntu-22.04.sh

## Slide 20: Choreonoid関連パッケージのビルド
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
以下のようなメッセージが表示されたら成功
Starting >>> choreonoid
Finished <<< choreonoid [120.0s]
Starting >>> choreonoid_ros
Finished <<< choreonoid_ros [10.0s]
Starting >>> choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
Finished <<< choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial [5.0s]
Summary: 3 packages finished [135.0s]

## Slide 21: ワークスペースセットアップスクリプトの取り込み
echo "source $HOME/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source $HOME/ros2_ws/install/setup.bash
※ 最初のビルド後に一度設定しておけばOK

## Slide 22: 混信を防ぐ設定
ネットワーク上の他のPCでもROS 2を使用している場合は、上記の設定で通信をローカルに限定しておきます
講習会等でも、他の参加者との混信を防ぐため、上記の設定をしておきます
echo "export ROS_LOCALHOST_ONLY=1" >> ~/.bashrc

## Slide 23: Choreonoidの起動
ros2 run choreonoid_ros choreonoid

## Slide 24: サンプルの実行
メニューの「ファイル」-「プロジェクトを開く」を選択
“choreonoid-2.x” – “project” のディレクトリから、サンプルプロジェクト(.cnoidファイル）を開く
シミュレーション開始ボタンを押す

## Slide 25: 実習用のROSパッケージ
my_mobile_robot
  自分で作成
  ここにファイルを作成していく
choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
  お手本となるパッケージ
  実習で作成するファイルが予め全て入っている
  必要に応じてここからmy_mobile_robotにファイルをコピーしてもOK
※ いずれも ~/ros2_ws/src 以下に格納

## Slide 26: my_mobile_robotパッケージの作成
パッケージ雛形の作成
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create my_mobile_robot
“~/ros2_ws/src” 以下に “my_mobile_robot” というディレクトリが作成されるので、その中に実習のファイルを作成していく

## Slide 27: Part3
ロボットモデルの作成

## Slide 28: モデルの作成
車輪型モバイルロボットを作る
※ ヴィストン社 メガローバー2.1
プリミティブ版
メッシュ版 (Part5)

## Slide 29: モデルファイル記述形式
Body形式
  Choreonoidネイティブ
  YAMLで記述
URDF
  ROS標準
  XMLで記述
Xacro
  XMLマクロ言語、ROS標準
  URDFの記述を効率化

## Slide 30: モデリング座標の方針
座標系
  X: 前後方向、Y: 左右方向、Z: 上下方向
原点
  X: 車軸中央、Y: 中央、Z: 床面
ロボットで一般的
どこでもよいが、分かりやく扱いやすいところ
赤軸: X , 緑軸: Y , 青軸: Z (RGBの順）
車体原点
車体原点

## Slide 31: モデルファイルの作成
“my_mobile_robot” のディレクトリに “model” ディレクトリを作成
gedit等のテキストエディタを用いて ”mobile_robot.body” ファイルを作成する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot
mkdir model
gedit model/mobile_robot.body &
※ ROSの慣習としては”urdf”や”robots”といったディレクトリ名が
使われることが多い

## Slide 32: 車体の記述 (Body形式)
format: ChoreonoidBody
format_version: 2.0
angle_unit: degree
name: MobileRobot
root_link: Chassis
links:
-
name: Chassis
joint_type: free
center_of_mass: [ -0.08, 0, 0.08 ]
mass: 14.0
inertia: [ 0.1, 0, 0,
0, 0.17, 0,
0, 0, 0.22 ]
material: Slider
elements:
-
type: Shape
translation: [ -0.1, 0, 0.0975 ]
geometry:
type: Box
size: [ 0.36, 0.24, 0.135 ]
-
type: Shape
translation: [ -0.255, 0, 0.02 ]
geometry:
type: Cylinder
height: 0.01
radius: 0.02
※ インデントに注意！
(ここではスペース2文字を使用)

## Slide 33: ヘッダ部
format: ChoreonoidBody # 最初に書く
format_version: 2.0 # 記述形式のバージョン
angle_unit: degree # 角度の単位を度にする(radianも可)
name: MobileRobot # モデルの名前
root_link: Chassis # ルートリンクの名前

## Slide 34: リンクの記述
links: # リンクのリスト（これ以下に複数のリンクを記述可能）
- # リスト要素の開始
name: Chassis # リンク名
joint_type: free # 関節タイプ：free, revolute (回転)、prismatic (直動）
center_of_mass: [ -0.08, 0, 0.08 ] # 重心（リンクローカル座標）
mass: 14.0 # 質量
inertia: [ 0.1, 0, 0, # 慣性行列
0, 0.17, 0,
0, 0, 0.22 ]
material: Slider # 接触マテリアル: Slider (床との摩擦係数0)
elements: # リンクの要素のリスト
-
type: Shape # 形状
translation: [ -0.1, 0, 0.0975 ] # 並進位置（リンクローカル座標）
geometry: # 幾何形状情報
type: Box # プリミティブタイプ：直方体
size: [ 0.36, 0.24, 0.135 ] # 直方体のサイズ
-
type: Shape # 形状
translation: [ -0.255, 0, 0.02 ] # 並進位置（リンクローカル座標）
geometry: # 幾何形状情報
type: Cylinder # プリミティブタイプ：円柱
height: 0.01 # 高さ（Y軸方向）
radius: 0.02 # 半径 (Y軸まわり）

## Slide 35: 慣性行列の計算
CADツールを利用
プリミティブ形状に関する式から算出
※ 自動計算機能は未実装

## Slide 36: 直方体(Box)の慣性行列

## Slide 37: 円柱(Cylinder)の慣性行列

## Slide 38: 球(Sphere)の慣性行列

## Slide 39: モデルの読み込み
Choreonoidを起動
「ファイル」－「読み込み」－「ボディ」
ros2 run choreonoid_ros choreonoid
アイテムが追加される
作成した
車体部分

## Slide 40: シーンビューの操作
ビューモード／エディットモード
  ダブルクリック／ESC／切り替えボタンで切り替え
  エディットモードではロボットの移動／姿勢変更が可能
視点操作（ビューモード）
  左ドラッグ：視点回転
  中央ドラッグ
    視点平行移動
    Ctrlを押しているとズーム
  ホイール：ズーム
  右ボタン：コンテキストメニュー

## Slide 41: プロジェクトファイルの保存
「ファイル」ー「プロジェクトに名前を付けて保存」を選択
「プロジェクトの保存」ダイアログで保存する
  “my_mobile_robot”以下に”project”ディレクトリを作成
  ファイル名：”mobile_robot.cnoid”

## Slide 42: プロジェクトファイルの読込
メニューの「ファイル」－「プロジェクトを開く」から読み込む
または、Choreonoid起動時のコマンドラインで指定する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/project
ros2 run choreonoid_ros choreonoid mobile_robot.cnoid

## Slide 43: 左車輪の追加
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
- &TireShape
type: Shape
geometry:
type: Cylinder
height: 0.03
radius: 0.076
division_number: 60
appearance:
material:
diffuseColor: [ 0.2, 0.2, 0.2 ]
“mobile_robot.body” に以下を追記する

## Slide 44: 解説
-
name: LeftWheel
parent: Chassis # 親リンク名（Chassisの子リンクとする）
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ] # 親リンクからの相対位置（親リンクローカル座標）
joint_type: revolute # 関節タイプ：回転
joint_id: 0 # 関節ID（0から順番に降る）
joint_axis: [ 0, 1, 0 ] # 関節軸（リンクローカル座標）
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire # 接触マテリアル: Tire (床との摩擦係数が高くなる）
elements:
- &TireShape # 以下の記述内容にYAMLのアンカーをつけて右車輪で再利用する
type: Shape
geometry:
type: Cylinder
height: 0.03
radius: 0.076
division_number: 60 # メッシュの分割数．分割数を増やして滑らかにする
appearance: # アピアランス（表面の見た目を記述する）
material: # マテリアル（色等を記述する）
diffuseColor: [ 0.2, 0.2, 0.2 ] # 拡散反射光のR,G,B値（各0.0～1.0）

## Slide 45: 再読み込み機能
“MobileRobot” のアイテムを右クリックして「再読み込み」を実行
もしくはアイテムを選択してCtrl + R
左車輪付きの
モデルに更新

## Slide 46: 右車輪の追加
再読み込み (Ctrl + R)して更新
-
name: RightWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, -0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 1
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
- *TireShape
※ 完成版はお手本パッケージの”model/mobile_robot_primitive.body”
※ 左車輪でつけたアンカーの内容をエイリアスとして取り込む

## Slide 47: モデルの操作
シーンビューを編集モードに
  車体のドラッグで移動・回転
  車輪のドラッグで回転
「配置ビュー」を用いて車体の移動
関節変位ビュー上のスライダ（ダイアル）操作
アイテムのチェックで表示／非表示
シーンビューのコンテキストメニューから原点／重心表示
「表示リンクの選択」プロパティをTrue
  「リンク／デバイス」ビューで表示リンクの選択

## Slide 48: Part4
シミュレーションの実行

## Slide 49: シミュレーションの準備
以下のプロジェクトアイテムを追加する
  ワールド
  AISTシミュレータ
以下のツリー構成（親子関係）にする
+ World
MobileRobot
AISTSimulator

## Slide 50: 手順1
「アイテムビュー」上の選択を解除
「ワールドアイテム」を生成
  「ファイル」-「新規」-「ワールド」を実行
  「生成」ボタンを押す
“MobileRobot” を “World” にドラッグする
MobileRobot
World
MobileRobot
World
ドラッグ
+ World
MobileRobot

## Slide 51: 手順2
“World” を選択
「AISTシミュレータアイテム」を生成
  「ファイル」-「新規」-「AISTシミュレータ」を実行
  「生成」ボタンを押す
+
MobileRobot
AISTSimulator
World

## Slide 52: 記録モードの設定
AISTSimulatorを選択
「プロパティ」ビューの「記録モード」を変更
  全て
    シミュレーション開始時点からの全ての経過をログとして記録する
  末尾
    最新の状態から遡って「時間長」分の記録する
  オフ
    記録を行わない
記録がある分はシミュレーション終了後もタイムバーで再生可能
「全て」にするとメモリを使い果たしてしまうリスクがある
本チュートリアルでは「末尾」を推奨

## Slide 53: シミュレーションの実行
シミュレーション開始ボタンを押す
ロボットが落下する
シミュレーション停止ボタンを押す

## Slide 54: シミュレーション設定としての プロジェクトアイテム
ワールドアイテム
  ひとつの仮想世界に対応
  複数の仮想世界を持てる
    仮想世界ごとにシミュレーション設定を変える
    複数シミュレーションを同時に実行する
    シミュレーション結果を重ねて表示・比較する
シミュレータアイテム
  物理計算の実装に対応
  物理計算（物理エンジン）の種類を切り替えられる
  物理計算に関する複数の設定を持てる

## Slide 55: 利用可能な物理エンジン
AIST（産総研）エンジン（AISTシミュレータ）
  標準エンジン
Open Dynamics Engine（ODEシミュレータ）
  オープンソースで広く利用されている物理エンジン
  ODEプラグインで導入
AGX Dynamics（AGXシミュレータ）
  商用物理エンジンで高機能・高性能
  ライセンスの購入が必要
  AGX Dynamicsプラグインで導入
その他の利用可能な物理エンジン
  NVIDIA PhysX, Bullet Physics, Springhead, Roki
  ただし現状では対応が不十分

## Slide 56: 無重力シミュレーション
“AISTSimulator” を選択
「プロパティ」ビューで「重力加速度」に “0 0 0” を設定する
シミュレーションを実行する
シーンビューを編集モードに
してロボットをマウスで
ドラッグし、力をかけてみる

## Slide 57: 床の追加
重力加速度を元 (0 0 -9.8) に戻す
床モデルをWorldの子アイテムとして読み込む
  choreonoid-2.x/model/misc/floor.body
ロボットが落ちなくなる
車体をドラッグして引っ張ってみる
+ World
MobileRobot
Floor
AISTSimulator
ココ
※ 親子関係に注意！
(順番は前後してもOK)

## Slide 58: 接触マテリアル
各リンクにmaterialキーで指定可能
利用可能なマテリアルはChoreonoid本体のshare/default/materials.yamlに記載
マテリアルの組み合わせごとに摩擦係数や反発係数を設定
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
…
ここでは “Tire”
マテリアルを指定

## Slide 59: タイムステップの設定
シミュレーションの１コマあたりの時間
デフォルトは0.001秒（1ミリ秒）
シミュレーションの正確性・安定性とシミュレーション速度とのトレードオフ
安定にシミュレーションできる範囲で必要に応じて増やしておく
1ミリ秒の細かさであればほとんどのケースで安定

## Slide 60: 参考：ODEの利用
ODEプラグインをビルドする
「ODEシミュレータ」アイテムを生成
“ODESimulator”を選択して
シミュレーションを実行する
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select choreonoid
--cmake-args –DBUILD_ODE_PLUGIN=ON --symlink-install

## Slide 61: Part5
メッシュファイルの利用

## Slide 62: 任意形状の実現
モデリングツールやCADツールで形状を作成
形状をメッシュファイルとしてエクスポート
メッシュファイルをロボットモデルに取り込む

## Slide 63: 利用可能なメッシュファイル
ネイティブでサポートしている形式
  STL
  OBJ
  VRML97 (拡張子: wrl)
Assimpライブラリでサポート
  Collada (拡張子: dae)
  その他多数

## Slide 64: メガローバーのメッシュファイル
※ https://github.com/vstoneofficial/megarover_samples の
メッシュファイルを利用（一部修正）
vmega_body.dae
vmega_wheel.dae
お手本パッケージの meshes 以下に格納
・meshes/vmega_body.dae
・meshes/vmega_wheel.dae
・meshes/r5.png (テクスチャ画像）

## Slide 65: モデルファイルの修正 (車体部分)
-
name: Chassis
joint_type: free
center_of_mass: [ -0.08, 0, 0.08 ]
mass: 14.0
inertia: [ 0.1, 0, 0,
0, 0.17, 0,
0, 0, 0.22 ]
material: Slider
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_body.dae"
メッシュファイル一式をお手本パッケージから “my_mobile_robot” の
“meshes” ディレクトリ（新たに作成）にコピーしておきます
( uri: "package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae" と書いてもOK )

## Slide 66: モデルファイルの修正 (ホイール部分）
-
name: LeftWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, 0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
rotation: [ 0, 0, 1, 180 ]
-
name: RightWheel
parent: Chassis
translation: [ 0, -0.145, 0.076 ]
joint_type: revolute
joint_id: 1
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: Tire
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
※ 完成版はお手本パッケージの “model/mobile_robot_mesh.body”
※ Z軸まわりに180度回転で左右反転

## Slide 67: 修正結果

## Slide 68: 補足：影の設定について
デフォルトでは影の描画が有効
描画が重い場合は、影の描画をオフにすると多少改善されます
シーンバー右端の設定ボタンを押して設定ダイアログを開く
「ライティング」の「ワールドライド」の「影」のチェックを外す

## Slide 69: Part6
表示用モデルと干渉検出用モデルの切り分け

## Slide 70: モデルの切り分け
表示用モデル
  3Dグラフィックとして描画
  視覚センサのシミュレーションでも使用される
  複雑なモデルにしても物理計算には影響しない
干渉検出用モデル
  干渉検出の計算で使用
  干渉計算の負荷や接触反力計算の安定性に影響
  プリミティブの組み合わせやシンプルなメッシュとすることで、負荷の軽減や安定性の向上を実現

## Slide 71: 切り分けの例
表示用モデル
干渉検出用モデル

## Slide 72: Bodyファイルでの切り分け
各リンクの記述
…
elements:
-
type: Visual
elements:
表示用モデルの形状を記述
-
type: Collision
elements:
干渉検出用モデルの形状を記述

## Slide 73: 車体の記述
-
name: Chassis
…
elements:
-
type: Visual
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_body.dae"
-
type: Collision
elements:
-
type: Shape
translation: [ -0.1, 0, 0.0975 ]
geometry:
type: Box
size: [ 0.36, 0.24, 0.135 ]
-
type: Shape
translation: [ -0.255, 0, 0.02 ]
geometry:
type: Cylinder
height: 0.01
radius: 0.02
表示用モデル
干渉検出用モデル

## Slide 74: 左車輪の記述
-
name: LeftWheel
…
elements:
-
type: Visual
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
rotation: [ 0, 0, 1, 180 ]
-
type: Collision
elements:
- &TireShape
type: Shape
geometry:
type: Cylinder
height: 0.03
radius: 0.076
division_number: 60
表示用モデル
干渉検出用モデル

## Slide 75: 右車輪の記述
-
name: RightWheel
…
elements:
-
type: Visual
elements:
-
type: Resource
uri: "../meshes/vmega_wheel.dae"
-
type: Collision
elements:
- *TireShape
表示用モデル
干渉検出用モデル
※ 完成版はお手本パッケージの “model/mobile_robot.body”

## Slide 76: 各モデルの確認
表示用モデル
干渉検出用モデル
シーンバー
表示用モデル
を表示
干渉検出用モデル
を表示

## Slide 77: Part7
制御プログラム（コントローラ）の作成

## Slide 78: ロボット車体の制御
いかにして左右の車輪の回転を制御するか？

## Slide 79: 制御プログラムの導入
制御プログラム＝コントローラ
自前でコントローラを実装する
  Choreonoidのシンプルコントローラ形式で実装する
既存のコントローラを利用する
  ros2_controlのコントローラを利用する？
  ROS 1用のros_controlについては対応していたが、ROS 2用のros2_controlについては未対応

## Slide 80: コントローラのアイテム
シンプルコントローラアイテム
  C++を用いて自前で実装
  ROSとの連携もrclcppライブラリで実現可能
    rclcpp = ROSクライアントライブラリのC++版

## Slide 81: シンプルコントローラの導入
該当アイテムを追加
「コントローラモジュール」プロパティでコントローラ本体を指定
+ World
+ MobileRobot
SimpleController
Floor
AISTSimulator
MobileRobotアイテムを選択し、「ファイル」ー「新規」ー
「シンプルコントローラ」で作成
※ 親子関係に注意！

## Slide 82: まずとにかく動かしてみる
左右ホイール（のモーター）に一定のトルクを発生させてロボットを動かす
コントローラの名前は “MobileRobotDriveTester”とする

## Slide 83: コントローラ本体の作成手順
src/MobileRobotDriveTester.cppを作成
package.xmlを編集
ビルド用のCMakeLists.txtの修正・追加
“colcon build” でビルド
MobileRobotDriveTester.so が生成される
「コントローラモジュール」プロパティに設定

## Slide 84: マニュアルの関連ページ
コントローラの実装（とそれに続くページ）
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/howto-implement-controller.html
Tankチュートリアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/tank-tutorial/index.html
ROS版Tankチュートリアル
  https://choreonoid.org/ja/documents/latest/ros/tank-tutorial/index.html

## Slide 85: MobileRobotDriveTester.cpp (1/2)
#include <cnoid/SimpleController>
class MobileRobotDriveTester : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveTester)
コントローラクラスの定義

## Slide 86: MobileRobotDriveTester.cpp (2/2)
bool MobileRobotDriveTester::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}
bool MobileRobotDriveTester::control()
{
wheels[0]->u() = 1.0;
wheels[1]->u() = 1.0;
return true;
}
初期化関数、制御関数
※ 完成版はお手本プロジェクトの
“src/MobileRobotDriveTester.cpp”

## Slide 87: package.xmlの編集
<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<depend>choreonoid_ros</depend>
…
追加
my_mobile_robot/package.xmlに以下を追記する
これにより、(ROS対応版の) Choreonoidに依存するパッケージであることを示すことができる

## Slide 88: トップのCMakeLists.txt
…
# find dependencies
find_package(ament_cmake REQUIRED)
# uncomment the following section in order to fill in
# further dependencies manually.
# find_package(<dependency> REQUIRED)
find_package(choreonoid REQUIRED)
set(CMAKE_CXX_STANDARD ${CHOREONOID_CXX_STANDARD})
include_directories(${CHOREONOID_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${CHOREONOID_LIBRARY_DIRS})
add_subdirectory(src)
…
パッケージ初期化時に生成された雛形に赤字部分を追加する
これにより、Choreonoidのライブラリを使用してコントローラを実装できるようになる

## Slide 89: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtを以下の内容で新規作成
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveTester MobileRobotDriveTester.cpp)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます

## Slide 90: ビルド
colcon build コマンドでビルドする
MyMobileRobotDriveTester.so が生成される
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
※ ワークスペースのトップディレクトリである “~/ros2_ws” で
実行する必要があります
「コントローラモジュール」プロパティに設定
生成されるディレクトリは
“~/ros2_ws/install/my_mobile_robot/lib/choreonoid-2.x/simplecontroller”

## Slide 91: colcon build の処理
ワークスペースのsrc以下のソースファイルをビルドしたバイナリファイルをinstallディレクトリに生成する
  実行時に実際に使われるのはinstall以下のファイル
ビルドの必要のないファイルはコピーする
  “--symlink-install” オプションを付けると、コピーの代わりにシンボリックリンクをはる
    src以下のファイルを変更した場合、colcon buildを再度実行しなくても変更が有効となる
    このオプションを付けていなかった場合は、再度colcon buildを実行してコピーしなおす必要がある

## Slide 92: 初回ビルド後の設定の反映
今回、my_mobile_robotパッケージのビルドを初めて実行
ワークスペースにmy_mobile_robotが追加されたことを認識させる必要がある
ワークスペースセットアップスクリプトを再度取り込む
  端末を起動しなおすか、以下を実行する
Choreonoidを起動しなおす
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

## Slide 93: コントローラの本体の設定
“SimpleController” アイテムを選択し、「コントローラモジュール」プロパティで設定する
「コントローラモジュールの入力欄を
ダブルクリックして、このボタンを押す
ファイル選択ダイアログで “~/ros2_ws/
install/my_mobile_robot/lib/choreonoid-2.x/simplecontroller” を開く
“MyMobileRobotDriveTester.so” を選択
“MyMobileRobotDriveTester” がここに設定される（直接入力してもよい）

## Slide 94: 補足：アイテム名の修正
シンプルコントローラアイテムの名前も変更しておくと分かりやすくなる
アイテムの右クリックメニューで「名前を変更」
+ World
+ MobileRobot
SimpleController
Floor
AISTSimulator
+ World
+ MobileRobot
DriveTester
Floor
AISTSimulator

## Slide 95: プロジェクトファイルの保存
「ファイル」-「プロジェクトに名前を付けて保存」
“project” ディレクトリに “mobile_robot_drive_test.cnoid” として保存しておく

## Slide 96: シミュレーションの実行
シミュレーション開始ボタンを押すと、
ロボットが前進する（途中でスリップもする）
シミュレーション開始ボタン

## Slide 97: ソース解説 (1/2)
#include <cnoid/SimpleController>
class MobileRobotDriveTester : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveTester)
シンプルコントローラを利用するためのヘッダ
SimpleControllerクラスを継承して実装する
この関数をオーバーライドして初期化処理を実装する
この関数をオーバーライドして制御処理を実装する
左右の車輪に対応するリンクオブジェクトを格納する変数
このオブジェクトを介して制御の入出力を行う
共有ライブラリとして生成されるコントローラモジュールから、コントローラのインスタンスを生成する
エントリ関数を定義するマクロ。括弧の中にコントローラのクラス名を記述する

## Slide 98: ソース解説 (2/2)
bool MobileRobotDriveTester::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}
bool MobileRobotDriveTester::control()
{
wheels[0]->u() = 1.0;
wheels[1]->u() = 1.0;
return true;
}
初期化処理の実装
引数ioを介して入出力に必要な設定やオブジェクトの取得を行う
入出力用のBodyオブジェクトの取得。ロボット全体の情報に対応
左車輪のリンク（関節）の取得
右車輪のリンク（関節）の取得
関節トルクを指令値にする
関節トルクを出力する
初期化成功時はtrueを返す
制御処理の実装。毎制御ループ（通常シミュレーションのタイムステップ）ごとに実行される
左車輪に 1.0 [N・m]のトルク指令を出力する。(uは関節トルクを表す変数）
右車輪に 1.0 [N・m]のトルク指令を出力する
制御を継続するときはtrueを返す。falseを返すとそれ以降制御をしなくなる

## Slide 99: お手本パッケージのファイル
Part6に対応するファイル
  コントローラのソースファイル
    src/MobileRobotDriveTester.cpp
  プロジェクトファイル
    project/mobile_robot_drive_test.cnoid
以下のコマンドでプロジェクトを起動
cd ~/ros2_ws/src/choreonoid_ros2_mobile_robot_tutorial
ros2 run choreonoid_ros choreonoid project/mobile_robot_drive_test.cnoid

## Slide 100: ビルドスクリプトの作成
以下のスクリプトを~/ros2_ws/build.shとして作成しておく
#!/bin/sh
cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install --packages-select my_mobile_robot
実行権限を付与
chmod +x build.sh
以下でビルドを実行
~/ros2_ws/build.sh
my_mobile_robotだけビルドする

## Slide 101: Part8
ROS通信を用いた制御

## Slide 102: 外部入力に基づく制御
入力する値（指令値）の種類を決める
どうやって入力を得るか？
  ゲームパッド等のデバイスから直接入力
  通信を用いる
    ROS、OpenRTM、ソケット通信、etc.

## Slide 103: 速度指令値
前後方向の速度( )とロボット全体のYaw軸まわりの角速度( )で制御
速度指令値に追従するよう両ホイールのトルクを設定する（目標速度制御）

## Slide 104: ROSメッセージ型
ROS通信で送信／受信する値の型
デフォルトで多数定義されている
定義を追加することも可能
メッセージ型の一覧を表示
メッセージ型の内容を表示
ros2 interface list
ros2 interface show 型名
Messages: 以下に表示される

## Slide 105: ROSのTwistメッセージ型
geometry_msgs/msg/Twist
速度 + 角速度
Vector3 linear
float64 x
float64 y
float64 z
Vector3 angular
float64 x
float64 y
float64 z
ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
※ “Vector3” は
“geometry_msgs/msg/Vector3” 型

## Slide 106: Twistメッセージの入力
何らかの
ROSノード
トピック
/cmd_vel (geometry_msgs/msg/Twist)
Publish (送信）
指令値
コントローラ
C++コード
Subscribe (受信）
制御コード
で利用
ROS
トピック
通信

## Slide 107: ROS通信の種類
 | 概要 | 用途
トピック通信 | 一方向・非同期通信 | センサデータの 送受信等
サービス通信 | 双方向・同期通信 | 機能の実行、切替等
アクション通信 | 複数のサービス、トピックを組み合わせて、まとまった動作を処理 | タスクやナビゲーションの実行等
パラメータ通信 | ノードのパラメータを 取得・設定 | 各種設定
※ 本チュートリアルでは主にトピック通信を扱う

## Slide 108: コントローラの作成と導入
package.xmlを編集して、他に必要なパッケージの記述する
MobileRobotDriveTester.cppを改良して、MobileRobotDriveController.cppを作成
rclcppライブラリを利用
  ROSトピックのsubscribを実装
src/CMakeLists.txtに追記してビルド
SimpleControllerアイテムのモジュールを入れ替える

## Slide 109: package.xmlの編集
<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<depend>choreonoid_ros</depend>
<exec_depend>rqt_robot_steering</exec_depend>
<exec_depend>joy</exec_depend>
<exec_depend>joy_teleop</exec_depend>
<exec_depend>image_transport_plugins</exec_depend>
<exec_depend>xacro</exec_depend>
…
my_mobile_robot/package.xmlに以下を追記する
※ image_transport_pluginsについては、最新のchoreonoid_rosでは同様の記述がされており、その場合はここに記述する必要はありません

## Slide 110: 依存パッケージのインストール
rosdep install -y --from-paths ~/ros2_ws/src --ignore-src
rosdepを使用して必要なパッケージをインストールする
package.xmlに記述した
・rqt_robot_steering
・joy
・joy_teleop
・xacro
といったパッケージが（まだインストールされていなければ）インストールされる

## Slide 111: 依存パッケージの概要
パッケージ | 概要 | 本チュートリアルで必要となるPart
rqt_robot_steering | TwistメッセージをpublishするGUIツール | Part8 (本パート)
joy | ゲームパッドデバイスの状態を読み込んでJoyメッセージとしてpublishするノード | Part10: ゲームパッドによる操作
joy_teleop | JoyメッセージをTwistメッセージに変換するノード | 
image_transport_ plugins | 画像データをpublishするimage_transport機能のプラグイン（通信時の画像圧縮等に対応） | Part15: ROS通信を用いた状態の出力
xacro | ROSのモデルファイルのテキストを処理するコマンド | Part17: Rvizによる可視化

## Slide 112: MobileRobotDriverController.cppの準備
“my_mobile_robot” のsrcディレクトリで
ソースファイルをコピーして、エディタで開く
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/src
cp MobileRobotDriveTester.cpp MobileRobotDriverController.cpp
gedit MobileRobotDriveController.cpp

## Slide 113: rclcppライブラリ
ROSクライアントライブラリのC++版
C++でROSの通信処理などを利用できる
ROS 1のroscppライブラリと同じ位置づけ
  ただしAPIは異なる
コントローラの実装に利用する
公式ドキュメントのチュートリアルhttps://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries.html

## Slide 114: MobileRobotDriveController.cpp (1/4)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
class MobileRobotDriveController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor::UniquePtr executor;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveController)
※ 赤字はMobileRobotDriveTester.cppから修正／追加する部分

## Slide 115: MobileRobotDriveController.cpp (2/4)
bool MobileRobotDriveController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
return true;
}

## Slide 116: MobileRobotDriveController.cpp (3/4)
bool MobileRobotDriveController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(wheel, JointVelocity);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 117: MobileRobotDriveController.cpp (4/4)
bool MobileRobotDriveController::control()
{
constexpr double wheelRadius = 0.076;
constexpr double halfAxleWidth = 0.145;
constexpr double kd = 0.5;
double dq_target[2];
executor->spin_some();
double dq_x = command.linear.x / wheelRadius;
double dq_yaw = command.angular.z * halfAxleWidth / wheelRadius;
dq_target[0] = dq_x - dq_yaw;
dq_target[1] = dq_x + dq_yaw;
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->u() = kd * (dq_target[i] - wheel->dq());
}
return true;
}

## Slide 118: トップのCMakeLists.txt
…
# uncomment the following section in order to fill in
# further dependencies manually.
# find_package(<dependency> REQUIRED)
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(geometry_msgs REQUIRED)
find_package(choreonoid REQUIRED)
set(CMAKE_CXX_STANDARD ${CHOREONOID_CXX_STANDARD})
include_directories(${CHOREONOID_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${CHOREONOID_LIBRARY_DIRS})
add_subdirectory(src)
…
赤字部分を追加する
これにより、rclcppライブラリとgeometry_msgsのメッセージ型を使用できるようになる

## Slide 119: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtを以下のように編集
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveTester MobileRobotDriveTester.cpp)
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveController MobileRobotDriveController.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotDriveController rclcpp geometry_msgs)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます

## Slide 120: ビルド
Part6で作成したbuild.shスクリプトでビルドを行う
cd ~/ros2_ws
./build.sh
“~/ros2_ws/install/my_mobile_robot/lib/choreonoid-2.x/simplecontroller” に
“MyMobileRobotDriveController.so” が生成される

## Slide 121: プロジェクトの構成
シンプルコントローラのアイテム名を “DriveController” に変更
「コントローラモジュール」プロパティに“MyMobileRobot DriveController.so”を設定
+ World
+ MobileRobot
DriveController
Floor
AISTSimulator
※ 同名のプロジェクトファイルがお手本パッケージにもあります
Part6で作成したプロジェクト“project/mobile_robot_drive_test.cnoid” を修正する
プロジェクトを“project/mobile_robot_drive_control.cnoid”
として保存する

## Slide 122: シミュレーションの実行
シミュレーション開始しても、
そのままではロボットは動かない

## Slide 123: トピックの確認
ros2 topic list
利用可能なトピックを表示
ros2 topic info /cmd_vel
内容の確認
/cmd_velが表示されているか？
※ Choreonoidを起動したのとは別の端末上で実行します
※ Ubuntu標準の端末であれば “Shift + Ctrl + N” や “Shift + Ctrl + T” で
端末を追加できます

## Slide 124: /cmd_velトピックのPublish
様々な手段がある
  “ros2 topic pub” コマンド
  rqt_robot_steeringツール
  ゲームパッド + joyノード

## Slide 125: ros2 topicコマンドによる操作
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist
"{linear: {x: 0.5, y: 0, z: 0}, angular: {x: 0, y: 0, z: 0}}
前後方向速度
旋回角速度
※ コロン(:)の後にスペースが必要！
ros2 topic echo /cmd_vel
publishされている内容を確認

## Slide 126: rqt_robot_steering による操作
ros2 run rqt_robot_steering rqt_robot_steering

## Slide 127: ノード接続グラフの表示
qrt_graphを用いることで、ノード、トピック等の接続関係をグラフ表示できる
rqt_graph
以下を実行

## Slide 128: Part9
ROS通信の実装について

## Slide 129: ノード実装におけるROS1とROS2の違い
 | ROS 1 | ROS 2
プロセスあたりノード数 | 単一 | 複数可
ノードのスピンループ処理 | 単一 | 任意のExecutorで処理可能
Choreonoid上で直接動作するコントローラの実装 | 単一ノード、スピンループを共有 （コントローラの数や通信回数が増えると負荷分散ができず重くなる） | コントローラごとに独自のノード、スピンループを持たせることを推奨

## Slide 130: ソース解説 (1/4)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
class MobileRobotDriveController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor::UniquePtr executor;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveController)
rclcppを利用するためのヘッダ
twistメッセージ型を利用するためのヘッダ
スマートポインタを利用するためのヘッダ
コントローラ生成時に実行される処理を実装する関数（initializeは制御開始時）
コントローラのROSノードを格納する変数
subscriberを格納
Twist型の指令値を格納
subscribe処理を回すためのexecutorを格納

## Slide 131: ソース解説 (2/4)
bool MobileRobotDriveController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
return true;
}
シンプルコントローラアイテム生成時に実行する処理を実装。ここに実装した処理はシミュレーション開始前で
も有効になる。サブスクライバをここで生成しておくことで、シミュレーション開始前に/cmd_velトピックに
アクセスできるようになる。
サブスクライバのためのROSノードを生成する。ROS 2では同一プロセスに複数のノードを生成可能。
サブスクライバを生成する。メッセージ型はTwist。
トピック名を”cmd_vel”とする
サブスクライブした時のコールバック関数。
パブリッシュされたTwistの値をcommand変数にコピーする。
サブスクライブ処理のためには、Executorが必要となるので生成する
executorにnodeを追加すると、そのノードの処理を行うようになる
処理に成功したらtrueを返す

## Slide 132: ソース解説 (3/4)
bool MobileRobotDriveController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(wheel, JointVelocity);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}
速度制御をするため、現在速度の入力も
有効化する

## Slide 133: ソース解説 (4/4)
bool MobileRobotDriveController::control()
{
constexpr double wheelRadius = 0.076;
constexpr double halfAxleWidth = 0.145;
constexpr double kd = 0.5;
double dq_target[2];
executor->spin_some();
double dq_x = command.linear.x / wheelRadius;
double dq_yaw = command.angular.z * halfAxleWidth / wheelRadius;
dq_target[0] = dq_x - dq_yaw;
dq_target[1] = dq_x + dq_yaw;
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->u() = kd * (dq_target[i] - wheel->dq());
}
return true;
}
車輪の半径。速度の算出に利用
車軸の長さの半分。角速度の算出に利用
速度差分に対するゲイン値
速度目標値
executorの処理を回す関数。とりあえずこの制御関数の中でまわし
てみる。サブスクライブ時のコールバック関数はここで呼ばれること
になる。
速度指令値を車軸角速度に変換
角速度指令値を車軸角速度に変換
車軸角速度目標値
の計算
車軸トルク指令値を設定

## Slide 134: コントローラの実行効率向上
Executorを専用のスレッドで動かす
  通信回数・通信量が増えたときのシミュレーションループ、制御ループへの負荷をおさえる
  リアルタイムファクターを向上させる

## Slide 135: スレッド構成
メイン(GUI)
スレッド
イベントループ
・ユーザ入力
・画面描画
etc.
シミュレーション
スレッド
シミュレー
ションループ
・物理計算
・コントローラ
入出力
・ログ出力
etc.
コントローラ
スレッド
(control関数)
制御ループ
executor
->spin_some();
負荷分散
Executor
スレッド
・制御計算
トピック
Subscribe

## Slide 136: MobileRobotDriveControllerEx.cpp (1/5)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
class MobileRobotDriveController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
virtual void unconfigure() override;
private:
cnoid::Link* wheels[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
std::unique_ptr<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor> executor;
std::thread executorThread;
std::mutex commandMutex;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotDriveController)

## Slide 137: MobileRobotDriveControllerEx.cpp (2/5)
bool MobileRobotDriveController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
executorThread = std::thread([this](){ executor->spin(); });
return true;
}
※ command変数にロックをかけて排他制御
※ Executor用のスレッドを起動し、そこでspin関数を
実行し、通信のためのスピンループをまわす

## Slide 138: MobileRobotDriveControllerEx.cpp (3/5)
bool MobileRobotDriveController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
wheels[0] = body->joint("LeftWheel");
wheels[1] = body->joint("RightWheel");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(wheel, JointVelocity);
io->enableOutput(wheel, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 139: MobileRobotDriveControllerEx.cpp (4/5)
bool MobileRobotDriveController::control()
{
constexpr double wheelRadius = 0.076;
constexpr double halfAxleWidth = 0.145;
constexpr double kd = 0.5;
double dq_target[2];
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
double dq_x = command.linear.x / wheelRadius;
double dq_yaw = command.angular.z * halfAxleWidth / wheelRadius;
dq_target[0] = dq_x - dq_yaw;
dq_target[1] = dq_x + dq_yaw;
}
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto wheel = wheels[i];
wheel->u() = kd * (dq_target[i] - wheel->dq());
}
return true;
}
※ command変数にロックをかけて排他制御

## Slide 140: MobileRobotDriveControllerEx.cpp (5/5)
void MobileRobotDriveController::unconfigure()
{
if(executor){
executor->cancel();
executorThread.join();
executor->remove_node(node);
executor.reset();
}
}
※ お手本プロジェクトの完成版ファイルは
“src/MobileRobotDriveControllerEx.cpp”
※ コントローラアイテム削除時に実行
Executorスレッドを停止する

## Slide 141: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtを以下のように編集
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveTester MobileRobotDriveTester.cpp)
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotDriveController MobileRobotDriveControllerEx.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotDriveController rclcpp geometry_msgs)

## Slide 142: Part10
ゲームパッドによる操作

## Slide 143: ゲームパッドによる操作
ゲームパッドを接続する
  PS3, 4, 5のゲームパッドを推奨
joyノードを用いてゲームパッドからの入力をjoyトピックとしてpublishする
joy_teleopノードを用いてjoyトピックをtwistトピックに変換する
joy
ノード
/joy
/cmd_vel
joy_teleopノード
ゲームパッド

## Slide 144: joyトピック
ros2 run joy joy_node
ros2 topic list
joyノードを起動
利用可能なトピックを表示
ros2 topic info /joy
joyトピックの内容を表示
ros2 interface show sensor_msgs/msg/Joy
Joyメッセージ型の内容を表示
ros2 topic echo /joy
publishされている内容を確認（ゲームパッドを操作してみる）

## Slide 145: トピックの変換
/joyトピックから/cmd_velトピック(Twist型）に変換する
joy_teleopノードによる変換が可能
手順
YAML形式の設定ファイルを作成する
ros2 paramコマンドで読み込む
joy_teleopノードを起動する

## Slide 146: 設定ファイル
/joy_teleop:
ros__parameters:
move:
type: topic
interface_type: geometry_msgs/msg/Twist
topic_name: /cmd_vel
deadman_buttons: [0]
axis_mappings:
linear-x:
axis: 1
scale: 1.0
offset: 0
angular-z:
axis: 0
scale: 2.0
offset: 0
config/joy_teleop.yaml として作成する
※ お手本パッケージの完成版はconfig/joy_teleop_twist.yaml

## Slide 147: joy_teleopノードの起動
ros2 run joy_teleop joy_teleop
--ros-args --params-file
~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/config/joy_teleop.yaml
/cmd_velトピックの内容を確認
ros2 topic echo /cmd_vel
“mobile_robot_driver_controller.cnoid” を起動して、ロボットをゲームパッドで操作する
※ joyノードは起動したままとすること！
※ 第一ボタン(“X” もしくは “A” 等)を押しながら左スティックを
操作するとTwistの速度・角速度が変化する

## Slide 148: Part11
launchファイルの利用

## Slide 149: Launchファイルによる一括起動
Launchファイルとは
  ノードの起動の仕方を記述したもの
  複数のノードの起動も可能
  起動コマンドが複雑になる場合はLaunchファイルにまとめておく
  各パッケージの “launch” ディレクトリに入れておく
これまでのシミュレーションを一括起動するLaunchファイルを作成する
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 150: 準備
launchディレクトリを作成する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot
mkdir launch
トップのCMakeLists.txtにパッケージのファイルを
インストールする記述を追加する
…
ament_package()
install(DIRECTORY project launch config model meshes DESTINATION share/${PROJECT_NAME})

## Slide 151: joy_teleop用Launchファイル
<launch>
<node pkg="joy" exec="joy_node" name="joy" respawn="true"/>
<node pkg="joy_teleop" exec="joy_teleop" name="joy_teleop">
<param from=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/config/joy_teleop.yaml"/>
</node>
</launch>
“launch/joy_teleop_launch.xml” として保存する
joy, joy_teleopノードを起動するLaunchファイル
cd ~/ros2_ws
./build.sh
ビルドしてファイルをインストールする
Notes: respawnはゲームパッドを途中でつないでも動作するようにするため

## Slide 152: Launchファイルの起動
launchファイルがインストールされていれば、以下のコマンドで起動できる
シミュレーションが起動していれば、ゲームパッドで操作できる
ros2 launch my_mobile_robot joy_teleop_launch.xml

## Slide 153: Launchの終了
終了するときは端末から”Ctrl + C” を入力すると、
Launchファイルで起動した全てのノードが終了する

## Slide 154: 全て起動するLaunchファイル
<launch>
<include file=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/joy_teleop_launch.xml"/>
<node pkg="choreonoid_ros" exec="choreonoid"
args="--start-simulation $(find-pkg-share my_mobile_robot)/project/mobile_robot_drive_control.cnoid" />
</launch>
Choreonoidを起動してプロジェクトを読み込み、シミュ
レーションを開始してゲームパッドも使えるようにする
ros2 launch my_mobile_robot drive_control_launch.xml
以下のコマンドで起動
“launch/drive_control_launch.xml” として保存し、
一度ビルドしてインストールしておく

## Slide 155: Launchファイルの形式
ROS 1ではXML形式のみ
ROS 2ではXMLの他にPython、YAMLの形式にも対応
PythonがROS 2のネイティブ形式
  スクリプトで書けるので柔軟性が高い
  記述は複雑になる
ROS 1のXML形式に慣れているならXML形式を使えばよい

## Slide 156: Python版Launchファイル
import os
from ament_index_python import get_package_share_directory
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch_xml.launch_description_sources import XMLLaunchDescriptionSource
from launch_ros.actions import Node
def generate_launch_description():
launch_include = IncludeLaunchDescription(
XMLLaunchDescriptionSource(
os.path.join(
get_package_share_directory('my_mobile_robot'),
'launch/joy_teleop_launch.xml'))
)
choreonoid_node = Node(
package = 'choreonoid_ros',
executable = 'choreonoid',
arguments = [
'--start-simulation',
os.path.join(
get_package_share_directory('my_mobile_robot'),
'project/mobile_robot_drive_control.cnoid')]
)
return LaunchDescription([ launch_include, choreonoid_node ])
“drive_control_launch.py”

## Slide 157: Part12
関節のモデリング

## Slide 158: 関節の追加
機器搭載用のパン・チルトの２軸を追加する

## Slide 159: パン関節の追加(1/2)
links:
…
-
name: PanLink
parent: Chassis
translation: [ -0.02, 0, 0.165 ]
joint_name: PanJoint
joint_type: revolute
joint_id: 2
joint_axis: [ 0, 0, 1 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0.03 ]
mass: 1.0
inertia: [ 0.002, 0, 0,
0, 0.002, 0,
0, 0, 0.003 ]

## Slide 160: パン関節の追加(2/2)
-
name: PanLink
…
elements:
-
type: Shape
translation: [ 0, 0, 0.01 ]
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.08, height: 0.02 }
appearance: &GRAY
material: { diffuse: [ 0.5, 0.5, 0.5 ] }
-
type: Transform
translation: [ 0, 0.07, 0.065 ]
elements:
- &PanFrame
type: Shape
geometry: { type: Box, size: [ 0.02, 0.02, 0.13 ] }
appearance: *GRAY
-
type: Transform
translation: [ 0, -0.07, 0.065 ]
elements: *PanFrame
※ パン関節の形状の記述

## Slide 161: チルト関節の追加
-
name: TiltLink
parent: PanLink
translation: [ 0, 0, 0.12 ]
joint_name: TiltJoint
joint_type: revolute
joint_id: 3
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
mass: 1.0
inertia: [ 0.001, 0, 0,
0, 0.001, 0,
0, 0, 0.002 ]
elements:
-
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.06, height: 0.02 }
appearance: *GRAY
※ お手本パッケージの完成版は “model/mobile_robot_pantilt.body”

## Slide 162: 関節リミット値の設定
今回は設定しない
関節角度範囲の指定
  joint_range: [ 下限値, 上限値 ]
関節角速度範囲の指定
  joint_velocity_range: [ 下限値, 上限値 ]
シミュレーション時にリミット値が有効となる（動作が制限される）かどうかは物理エンジンによる
AISTシミュレータは動作の制限はなされない

## Slide 163: 表示するリンクの選択
対象ボディのプロパティで「表示リンクの選択」をtrueにする
「リンク／デバイス」ビューでリンクを選択する

## Slide 164: Part13
関節の制御

## Slide 165: パン・チルト軸の目標角速度制御
制御指令として以下を用いる
  : パン軸の目標角速度
  : チルト軸の目標角速度
目標角速度と現在速度の差分からトルクを計算する
ROSメッセージ型
  geometry_msg/msg/Vector3
ROSトピック名
  /cmd_joint_vel

## Slide 166: コントローラの作成と導入
MobileRobotPanTiltController.cppを作成
  MobileRobotDriveController.cppと同様に
src/CMakeLists.txtに追記してビルド
SimpleControllerアイテムを追加する
  ビルドしたコントローラモジュールをセット
  複数のコントローラをセットした場合、それらが同時に機能します

## Slide 167: MobileRobotPanTiltController.cpp (1/5)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/vector3.hpp>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
class MobileRobotPanTiltController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
virtual void unconfigure() override;
private:
cnoid::Link* joints[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Vector3>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Vector3 command;
std::unique_ptr<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor> executor;
std::thread executorThread;
std::mutex commandMutex;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotPanTiltController)
※ 赤字はMobileRobotDriveControllerEx.cpp と異なる部分

## Slide 168: MobileRobotPanTiltController.cpp (2/5)
bool MobileRobotPanTiltController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Vector3>(
"/cmd_joint_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Vector3::SharedPtr msg){
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
executorThread = std::thread([this](){ executor->spin(); });
return true;
}

## Slide 169: MobileRobotPanTiltController.cpp (3/5)
bool MobileRobotPanTiltController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
joints[0] = body->joint("PanJoint");
joints[1] = body->joint("TiltJoint");
for(int i = 0; i < 2; ++i){
auto joint = joints[i];
joint->setActuationMode(JointTorque);
io->enableInput(joint, JointVelocity);
io->enableOutput(joint, JointTorque);
}
return true;
}

## Slide 170: MobileRobotPanTiltController.cpp (4/5)
bool MobileRobotPanTiltController::control()
{
constexpr double kd = 0.1;
double dq_target[2];
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
dq_target[0] = command.z;
dq_target[1] = command.y;
}
for(int i=0; i < 2; ++i){
cnoid::Link* joint = joints[i];
joint->u() = kd * (dq_target[i] - joint->dq());
}
return true;
}

## Slide 171: MobileRobotPanTiltController.cpp (5/5)
void MobileRobotPanTiltController::unconfigure()
{
if(executor){
executor->cancel();
executorThread.join();
executor->remove_node(node);
executor.reset();
}
}
※ お手本パッケージの完成版ファイルは
“src/MobileRobotPanTiltController.cpp”

## Slide 172: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtに以下を追記
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotPanTiltController MobileRobotPanTiltController.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotPanTiltController rclcpp geometry_msgs)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます
ビルドしてMyMobileRobotPanTiltController.so
を生成する

## Slide 173: プロジェクトの構成
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
Floor
AISTSimulator
※「コントローラモジュール」
プロパティに “MyMobileRobot
PanTiltController”を設定
※ 同名のプロジェクトファイルがお手本パッケージにもあります
プロジェクトを“project/mobile_robot_drive_pantilt_control.cnoid”
として保存する

## Slide 174: ros2 topicコマンドによる操作
ros2 topic pub -1 /cmd_joint_vel geometry_msgs/msg/Vector3
“{ x: 0, y: 0.5, z: 0.5 }”
パン角速度
※ コロン(:)の後にスペースが必要！
チルト角速度

## Slide 175: joy_teleop追加設定
joy_teleop:
ros__parameters:
move:
…
pan_tilt:
type: topic
interface_type: geometry_msgs/msg/Vector3
topic_name: /cmd_joint_vel
deadman_buttons: [0]
axis_mappings:
y:
axis: 4
scale: 2.0
offset: 0
z:
axis: 3
scale: 2.0
offset: 0
右スティックの状態を/cmd_joint_velにpublish
※ お手本パッケージの完成版は
“config/joy_teleop_all.yaml”

## Slide 176: Launchファイルの作成
<launch>
<include file=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/joy_teleop_launch.xml"/>
<node pkg="choreonoid_ros" exec="choreonoid"
args="--start-simulation $(find-pkg-share my_mobile_robot)/project/mobile_robot_drive_pantilt_control.cnoid" />
</launch>
ros2 launch my_mobile_robot drive_pantilt_control_launch.xml
以下のコマンドで起動
“launch/drive_pantilt_control_launch.xml” として保存し、
一度ビルドしてインストールしておく

## Slide 177: 補足
車輪の制御（MobileRobotDriveController）とパンチルト軸の制御（MobileRobotPanTiltController）でコントローラを分けましたが、これは段階的に実習を進めるためで、必ずしも分けて実装する必要はありません

## Slide 178: Part14
視覚センサの追加

## Slide 179: 環境モデルの導入
床モデル（floor）を削除
研究プラントのモデル（Labo1）を読み込む
  “choreonoid-2.x/model/Labo1/Labo1v2.body”
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
ココ

## Slide 180: シーン描画設定
XY(床)グリッドのチェックを外す

## Slide 181: 簡易地形モデル
お手本パッケージの “model/terrain.body”
Labo1モデルを使用すると描画やシミュレーションが重くなる場合はこちらを使用してください

## Slide 182: センサの追加
センサの種類
  AccelerationSensor
  RateGyroSensor
  IMU
  ForceSensor
  Camera
  RangeSensor
RangeSensor
(LiDAR)
Camera
(RGBDカメラ)

## Slide 183: レンジセンサ(LiDAR)の追加
-
name: TiltLink
…
elements:
-
type: Shape
…
-
type: RangeSensor
name: LiDAR
translation: [ 0, 0, 0.025 ]
optical_frame: robotics
yaw_range: 270.0
yaw_step: 1.0
scan_rate: 10
max_distance: 10.0
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.005
elements:
-
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.05, height: 0.03 }
appearance:
material: { diffuse: [ 0, 0, 1 ], specular: [ 1, 1, 1 ] }
270°
2次元LiDAR

## Slide 184: 光学フレーム座標系
“optical_frame” フィールドで指定
シンボル | “gl” | “cv” | “robotics”
システム | OpenGL | OpenCV ROS (カメラ) | ロボット工学 距離センサ
前方 | -Z | Z | X
鉛直上向 | Y | -Y | Z
図示 |  |  | 
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Z
Y
カメラ
カメラ
カメラ

## Slide 185: LiDARの記述内容
-
type: RangeSensor
name: LiDAR
translation: [ 0, 0, 0.025 ]
optical_frame: robotics
yaw_range: 270.0
yaw_step: 1.0
scan_rate: 10
max_distance: 10.0
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.005
elements:
-
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.05, height: 0.03 }
appearance:
material: { diffuse: [ 0, 0, 1 ], specular: [ 1, 1, 1 ] }
チルトリンクにおけるセンサのローカル座標
センサの型を指定
センサの名前を指定（ROSトピック名などにも反映される）
光学フレームを指定
センサの水平計測範囲を270°に設定
計測の解像度を1°に設定
計測レート (1秒間の計測回数) を10に設定
最大計測距離を10mに設定
検出率を0.9 (90%) に設定
誤差を0.005m (5mm) に設定
センサの形状を記述

## Slide 186: RGB-Dカメラの追加（1/2）
-
name: TiltLink
…
elements:
…
-
type: Camera
name: RealSense
translation: [ 0.06, 0, -0.02 ]
rotation: [ [ 0, 1, 0, 90 ], [ 0, 0, 1, -90 ] ]
optical_frame: cv
format: COLOR_DEPTH
field_of_view: 62
width: 320
height: 240
frame_rate: 30
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.005
elements:
形状の記述…
インテルRealSense風の
RGB-Dカメラを追加する
この記述によりカメラがRGB-Dカメラになる
視野角
カメラ画像解像度を320 x 240に設定
フレームレートを30に設定
光学フレームを指定
光学フレームCVのカメラを
前方に向かせるための回転

## Slide 187: RGB-Dカメラの追加（2/2）
elements:
-
type: Transform
translation: [ 0, 0, -0.012 ]
elements:
-
type: Shape
geometry: { type: Box, size: [ 0.064, 0.022, 0.024 ] }
appearance: &SILVER
material: { diffuse: [ 0.8, 0.8, 0.8 ], specular: [ 1, 1, 1 ] }
-
type: Transform
translation: [ 0.032, 0, 0 ]
elements:
- &REAL_SENSE_SIDE
type: Shape
rotation: [ 1, 0, 0, 90 ]
geometry: { type: Cylinder, radius: 0.011, height: 0.024 }
appearance: *SILVER
-
type: Transform
translation: [ -0.032 ,0, 0 ]
elements: *REAL_SENSE_SIDE
RealSense風の形状を
プリミティブで記述
※ お手本パッケージの完成版は “model/mobile_robot_sensors.body”

## Slide 188: 視覚センサ情報の可視化
カメラ
  シーンビューのカメラを切り替える
  センサ可視化アイテムとImageビューを使用
デプスセンサ／LiDAR
  センサ可視化アイテムとシーンビュー

## Slide 189: カメラの切り替え
シーンバーのカメラ選択コンボで切り替える
あくまでGUI上で表示する視点を切り替えるもの
カメラ選択コンボ

## Slide 190: シーンビューの追加
メインメニューの「表示」－「ビューの生成」ー「シーン」で追加できる
追加したらビューのタブをドラッグして好きな位置に配置する
各シーンビューをマウスでクリックしてフォーカスを入れて、その後シーンバーのカメラ選択コンボで視点を選択する
同時に複数視点の画像を確認できる

## Slide 191: 視覚センサのシミュレーション
GLビジョンシミュレータアイテムを追加
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
Floor
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator

## Slide 192: センサデータの出力と表示
Choreonoid上で表示
Choreonoid外部で表示
  後ほどROS通信、ROSツールを用いて実現する
Notes: 模式図（単なるカメラ切り替えも含む）を入れる

## Slide 193: Choreonoid上で表示（1/3）
GLVisionSimulatorの「ビジョンデータの記録」プロパティをtrueにする
AISTSimulatorの「記録モード」を「オフ」にする
  「オン」にすると全フレームの画像データ、距離データがログとして記録される
    現状ではメモリが尽きるとクラッシュする
以上の設定により、センサデータがChoreooid上の表示用モデルに出力される

## Slide 194: Choreonoid上で表示（2/3）
SensorVisualizerアイテムを導入する
該当するセンサのチェックを入れる
環境モデルを非表示にするとセンサデータを確認しやすくなる
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
+ SensorVisualizer
☑ RealSense-Image
☑ RealSense
☑ LiDAR

## Slide 195: Choreonoid上で表示（3/3）
カメラ画像については「画像ビュー」で表示可能
「画像ビューバー」の選択コンボで対象のセンサを選択する

## Slide 196
画像選択コンボ
画像ビュー
センサデータの可視化
センサ
可視化
アイテム
Labo1
のチェックは外すとよい

## Slide 197: プロジェクト&Launchファイル
プロジェクトファイルを保存
  “project/mobile_robot_sensors.cnoid”
launchファイルを作成
  “launch/sensors_launch.xml”
※ 同名の完成版ファイルがお手本パッケージにあります
<launch>
<include file=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/joy_teleop_launch.xml"/>
<node pkg="choreonoid_ros" exec="choreonoid"
args="--start-simulation $(find-pkg-share my_mobile_robot)/project/mobile_robot_sensors.cnoid" />
</launch>

## Slide 198: Part15
ROS通信を用いた状態の出力

## Slide 199: 状態外部出力の方法
シンプルコントローラで実装
  C++で実装できるものならROSに限らずどのような通信も可能
  rclcppライブラリを用いることでROS通信も可能
BodyROSアイテムを使用
  ロボット／センサの状態をROS出力

## Slide 200: BodyROS2アイテムの導入
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
+ SensorVisualizer
BodyROS2
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
「ファイル」-「新規」-「BodyROS2」で生成する

## Slide 201: 効率化のための補足
BodyROS2アイテムを使用して外部のROSツールで可視化を行うなら、Choreonoid上での可視化は必ずしも必要ない
可視化の設定を解除しておくことで動作が軽くなる
  GLVisionSimulatorの「ビジョンデータの記録」プロパティをfalseにする
  SensorVisualizerを削除する
    もしくは、各項目のチェックを外す

## Slide 202: BodyROS2アイテムの出力対象
関節角度（変位）をROSトピックとしてPublish
  /MobileRobot/joint_states
カメラ画像
  /MobileRobot/RealSense
デプスカメラ画像（ポイントクラウド）
  /MobileRobot/RealSense/point_cloud
レンジセンサ距離データ
  /MobileRobot/LiDAR/scan

## Slide 203: トピックの確認
ros2 topic list
ros2 topic list -t
“-t” オプションを付けるとメッセージ型も確認できる
/MobileRobot/LiDAR/scan [sensor_msgs/msg/LaserScan] /MobileRobot/RealSense [sensor_msgs/msg/Image]
/MobileRobot/RealSense/point_cloud [sensor_msgs/msg/PointCloud2]
/MobileRobot/joint_states [sensor_msgs/msg/JointState]
以下が表示されていればOK

## Slide 204: 補足：画像データの追加トピック
image_transport_pluginsをインストールしていると、以下のようなトピックも生成される
/MobileRobot/RealSense/compressed [sensor_msgs/msg/CompressedImage]
/MobileRobot/RealSense/theora [theora_image_transport/msg/Packet]
/MobileRobot/RealSense/zstd [sensor_msgs/msg/CompressedImage]
これらは画像データを圧縮して送信するトピックで、これらを用いることで通信量を削減することができる
トピック | 形式
compressed | JPEG
theora | Theora動画圧縮(ストリーミング)
zstd | zstd圧縮

## Slide 205: トピックのデータの確認
シミュレーションを開始
“ros2 topic echo” コマンドで確認
ros2 topic echo /MobileRobot/joint_states
ros2 topic echo /MobileRobot/LiDAR/scan

## Slide 206: 仮想世界全体情報のPublish
WorldROS2アイテムを追加する
+ World
+ MobileRobot
DriveController
PanTiltController
BodyROS
+ SensorVisualizer
Labo1
+ AISTSimulator
GLVisionSimulator
WorldROS2
「ファイル」-「新規」-「WorldROS2」で生成する

## Slide 207: Clockトピック
“/clock”トピック
他のROSノードと時刻を共有（同期）
WorldROS2アイテムがPublish
“rosgraph_msgs/msg/Clock”型
利用方法
  時刻を必要とするノードのROSパラメータ “/use_sim_time” をtrueにセットする

## Slide 208: プロジェクト&Launchファイル
プロジェクトファイルを保存
  “project/mobile_robot_sensors_publish.cnoid”
launchファイルを作成
  “launch/sensors_publish_launch.xml”
※ 同名の完成版ファイルがお手本パッケージにあります
<launch>
<include file=
"$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/joy_teleop_launch.xml"/>
<node pkg="choreonoid_ros" exec="choreonoid"
args="--start-simulation $(find-pkg-share my_mobile_robot)/project/mobile_robot_sensors_publish.cnoid" />
</launch>

## Slide 209: RVizによる状態表示
ROSの可視化・操作ツール
センサデータのトピックも可視化できる

## Slide 210: Rviz利用の手順
可視化したい情報がROSトピックとしてpublishされるようにする
ロボットモデルの可視化を行う場合
  対象のロボットモデルのURDFを用意する
  robot_state_publisherノードを起動する
可視化の項目をrvizのGUIで追加する
rvizの状態をconfigファイルとして保存する
パラメータとconfigファイルを指定して起動するlaunchファイルを作成する

## Slide 211: Part16
URDF

## Slide 212: URDFとは
ROS標準のモデルファイル記述形式
多くのロボットモデルがURDFで配布されている
ROSの機能を使用する際に必要となることが多い

## Slide 213: Bodyファイル vs URDF
Body
  Choreonoid上の要素を全て記述できる
    URDFの標準仕様ではセンサを記述できない
  URDFよりも簡潔な記述になる
  YAMLで記述
URDF
  既存資産の活用
  ROSで必要となることが多い
  XMLで記述

## Slide 214: モバイルロボットのURDF
<?xml version="1.0"?>
<robot name="MobileRobot">
<link name="Chassis">
<inertial>
<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.08 0 0.08"/>
<mass value="14.0"/>
<inertia ixx="0.1" ixy="0" ixz="0" iyy="0.17" iyz="0" izz="0.22"/>
</inertial>
<visual>
<geometry>
<mesh filename="package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae"/>
</geometry>
</visual>
<collision>
<geometry>
<mesh filename="package://my_mobile_robot/meshes/vmega_body.dae"/>
</geometry>
</collision>
</link>
<link name="RightWheel">
<inertial>
<mass value="0.8"/>
…
※ お手本パッケージの “model/mobile_robot_sensors.urdf”

## Slide 215: URDFファイルの読み込み
「ファイル」―「読み込み」―「ボディ」
ダイアログ下部の「ファイルの種類」コンボボックスで「URDF」を選択
URDF（xacro)ファイルを選択

## Slide 216: Body <-> URDF 変換
URDF → Body
  URDFを読み込んでBody形式で保存する
Body → URDF
  body2urdfコマンドで変換する
    “feature/urdf-writer” ブランチで開発中
    現状ではメッシュファイルへの参照を書き出す部分が不完全

## Slide 217: Part17
Rvizによる可視化

## Slide 218: rvizの起動
ros2 run rviz2 rviz2
以下のコマンドで起動（ROS 2ではrviz2になる）
ros2 launch my_mobile_robot sensors_publish_launch.xml
シミュレーションとセンサデータのpublishを開始

## Slide 219: 何か可視化してみる

## Slide 220: カメラ画像の可視化
左下の”Add”ボタンを押す
“Image” を選択して “OK”
  左側パネルに “Image” のツリーが追加される
Imageの”Topic”に対象トピックを指定
  /MobileRobot/RealSense
左下の領域に画像が表示される
"/MobileRobot/RealSense/compressed" もしくは
"/MobileRobot/RealSense/theora"
を指定することで通信量を削減できます
※

## Slide 221: LiDARデータの可視化
左下の”Add”ボタンを押す
“LaserScan” を選択して “OK”
  左側パネルに “LaserScan” のツリーが追加される
LaserScanの”Topic”に対象トピックを指定
  /MobileRobot/LiDAR/scan
上にある”Global Options” の “Fixed Frame” に “LiDAR” を指定
中央の領域にLiDARデータが表示される

## Slide 222: ロボットモデルの導入
ロボットモデルの表示
センサデータの位置合わせ
必要な情報
  ロボットのURDF
  各リンクの位置姿勢
    センサの位置姿勢を含む
robot_state_publisherを使用する

## Slide 223: ロボットモデル表示の流れ
/MobileRobot
/joint_states
(関節角度)
choreonoid
BodyROS2
アイテム
Publish
Subscribe
robot_state_publisher
RViz2
/tf2 , /tf2_static
(リンク相対位置関係)
Subscribe
Publish
robot_description
Subscribe
Publish
順運動学
計算
ROSパラメータ
視覚センサ
計測データ
Publish
Subscribe
robot_description
(URDFテキスト)
ROSトピック

## Slide 224: RVizの設定続き
Image、LaserScanに加えて…
Addボタンで “RobotModel”を追加
  “Description Topic” に “/robot_description” を指定
Addボタンで “PointCloud2” を追加
  “Topic” に “/MobileRobot/RealSense/point_cloud” を指定
“Fixed Frame” に “Chassis” を指定
  ロボットのベースリンクに対応
設定をファイルに保存
  “File” – “Save Config As”
  “my_mobile_robot/config/mobile_robot.rviz” に保存

## Slide 225: RViz用launchファイル
<launch>
<arg name="model"
default="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/model/mobile_robot_sensors.urdf"/>
<arg name="rvizconfig"
default="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/config/mobile_robot.rviz"/>
<node pkg="robot_state_publisher" exec="robot_state_publisher">
<param name="robot_description" value="$(command 'xacro $(var model)')"/>
<param name="use_sim_time" value="true" />
<remap from="/joint_states" to="/MobileRobot/joint_states"/>
</node>
<node pkg="rviz2" exec="rviz2" args="-d $(var rvizconfig)">
<param name="use_sim_time" value="true" />
</node>
<node pkg="rqt_graph" exec="rqt_graph"/>
</launch>
“launch/display_launch.xml”
rvizの設定ファイル
rqt_graphも表示する
URDFファイル
トピック名

## Slide 226: 全起動launchファイル
<launch>
<include file="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/sensors_publish_launch.xml"/>
<include file="$(find-pkg-share my_mobile_robot)/launch/display_launch.xml"/>
</launch>
“launch/sensors_display_launch.xml”

## Slide 227: 遠隔操作
PCを2台用意する
ROS_LOCALHOST_ONLY=0に戻す
必要に応じてROS_DOMAIN_IDを同じ値に設定する
rvizを見ながらゲームパッドを操作してChoreonoid上のロボットを遠隔操作する
cd ~/ros2_ws/src/my_mobile_robot/
ros2 run choreonoid_ros choreonoid project/mobile_robot_sensors_publish.cnoid
ros2 launch my_mobile_robot joy_teleop_launch.xml
ros2 launch my_mobile_robot display_launch.xml
PC1 (シミュレーション用、ロボット実機に相当）
PC2 (遠隔操作端末）

## Slide 228: Part18
センサ／デバイスの拡充

## Slide 229: 3次元LiDAR
垂直方向にも計測範囲がある3次元LiDARにも対応可能

## Slide 230: 3次元LiDARの記述
VLP-16風のセンサを記述する
type: RangeSensor
name: LiDAR
translation: [ 0, 0, 0.025 ]
optical_frame: robotics
yaw_range: 360.0
yaw_step: 0.4
pitch_range: 30.0
pitch_step: 2.0
scan_rate: 20
max_distance: 100.0
detection_rate: 0.9
error_deviation: 0.005
ピッチ軸まわりの計測範囲と分解能を
記述することで3次元LiDARとなる
ROSトピックは “/MobileRobot/LiDAR/point_cloud“ (PointCloud2型）となる

## Slide 231: ライト（光源）の追加
ライトデバイスをモデルに追加
シーンの設定で「追加のライト」を有効化
必要に応じてライトの状態を制御

## Slide 232: ライトデバイスの記述例
-
name: TiltLink
…
elements:
-
…
-
type: SpotLight
name: Light
translation: [ 0.07, 0, 0 ]
direction: [ 1, 0, 0 ]
beam_width: 36
cut_off_angle: 40
cut_off_exponent: 6
attenuation: [ 1, 0, 0.01 ]
on: true
elements:
-
type: Shape
rotation: [ 0, 0, 1, 90 ]
translation: [ -0.005, 0, 0 ]
geometry: { type: Cylinder, height: 0.01, radius: 0.01 }
appearance:
material: { emissive: [ 0.8, 0.8, 0.3 ] }
SpotLight型を指定
最大輝度で光が照らされる角度
光が照らされる角度
beam_widthからcut_off_angleの間の輝度の変化を決める値
減衰率
照射方向

## Slide 233: 光源の描画設定
ワールドライト、ヘッドライトのチェックを外すか照度を下げて、シーンを暗くする
追加のライトのチェックを入れておくことでロボットに追加したライトで照らされるようになる。
影のチェックを入れると、ライトの影も描画される。
背景色を黒に設定することで、モデルがない部分も暗くすることができる
シーン描画設定ダイアログを表示

## Slide 234: 視覚シミュレーションの設定
シミュレーションで生成されるカメラ画像の描画設定はGLVisionSimulatorアイテムのプロパティで行う
  背景色："0 0 0" (黒)
  ヘッドライト: False (オフ)
  ワールドライト: False (オフ)
  追加のライト: True (オン)

## Slide 235: お手本パッケージのファイル
ロボットのモデルファイル
  model/mobile_robot_sensors_ex.body
プロジェクトファイル
  project/mobile_robot_sensors_ex_publish.cnoid
Launchファイル
  launch/sensors_ex_publish_launch.xml
  launch/display_ex_launch.xml
    config/mobile_robot_ex.rvizを使用
  launch/sensors_ex_display_launch.xml

## Slide 236: Part19
クローラの利用

## Slide 237: クローラの利用
災害対応ロボット等では、移動機構としてクローラ（無限軌道、continuous tracks）を使用することも多い
モバイルロボットの車輪をクローラに入れ替えて動かす

## Slide 238: クローラの種類
簡易クローラ
  只の剛体
  環境との接触部分に推力を発生させる
AGXクローラ
  AGX Dynamicsプラグインで実現
  実物と同様に履帯をモデリング
  実物と同様の走破性を再現
本チュートリアルでは簡易クローラを使用

## Slide 239: 簡易クローラの記述 (1/3)
LeftWheelについて、赤字の部分を修正して、左側のクローラを記述する
-
name: LeftTracks
parent: Chassis
translation: [ -0.08, 0.155, 0.06 ]
joint_type: pseudo_continuous_track
joint_id: 0
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: TankTracks
elements:
…
※ この関節タイプとすることで、
リンクが簡易クローラとなる

## Slide 240: 簡易クローラの記述 (2/3)
左クローラの形状を記述する
elements:
- &TrackShape
type: Shape
geometry:
type: Extrusion
crossSection: [
-0.11, -0.06, 0.11, -0.06,
0.14, -0.052, 0.162,-0.03,
0.17, 0.0, 0.162, 0.03,
0.14, 0.052, 0.11, 0.06,
-0.11, 0.06, -0.14, 0.052,
-0.162, 0.03, -0.17, 0.0,
-0.162, -0.03, -0.14, -0.052,
-0.11, -0.06 ]
spine: [ 0, -0.03, 0, 0, 0.03, 0 ]
appearance:
material:
diffuseColor: [ 0.4, 0.4, 0.4 ]
※ 形状はどのように記述してもよいが、ここでは
Extrusion(押し出し形状)を用いる
※ 断面の2次元形状を記述
(x座標,z座標の並び）
※ 断面との交差点となる座標を
記述（x,y,zの並び）

## Slide 241: 簡易クローラの記述 (3/3)
RightWheelを修正して右クローラを記述する
-
name: RightTracks
parent: Chassis
translation: [ -0.08, -0.155, 0.06 ]
joint_type: pseudo_continuous_track
joint_id: 1
joint_axis: [ 0, 1, 0 ]
center_of_mass: [ 0, 0, 0 ]
mass: 0.8
inertia: [ 0.0012, 0, 0,
0, 0.0023, 0,
0, 0, 0.0012 ]
material: TankTracks
elements:
- *TrackShape
※ お手本パッケージの完成版は “model/mobile_robot_tracks.body”

## Slide 242: 簡易クローラの制御
Link::dq_target() に指令値をセットする
値は環境との接触点における相対速度
  リンクローカル座標
指令値の速度を実現する力が接触点に発生する
※ AGXクローラの場合は、履帯を動かすホイールの回転軸を制御する

## Slide 243: MobileRobotTrackController.cpp (1/4)
#include <cnoid/SimpleController>
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <memory>
#include <thread>
#include <mutex>
class MobileRobotTrackController : public cnoid::SimpleController
{
public:
virtual bool configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config) override;
virtual bool initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io) override;
virtual bool control() override;
virtual void unconfigure() override;
private:
cnoid::Link* trackUnits[2];
rclcpp::Node::SharedPtr node;
rclcpp::Subscription<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr subscription;
geometry_msgs::msg::Twist command;
std::unique_ptr<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor> executor;
std::thread executorThread;
std::mutex commandMutex;
};
CNOID_IMPLEMENT_SIMPLE_CONTROLLER_FACTORY(MobileRobotTrackController)
※ 赤字はMobileRobotDriveControllerEx.cpp と異なる部分

## Slide 244: MobileRobotTrackController.cpp (2/4)
bool MobileRobotTrackController::configure(cnoid::SimpleControllerConfig* config)
{
node = std::make_shared<rclcpp::Node>(config->controllerName());
subscription = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::Twist>(
"/cmd_vel", 1,
[this](const geometry_msgs::msg::Twist::SharedPtr msg){
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
command = *msg;
});
executor = std::make_unique<rclcpp::executors::StaticSingleThreadedExecutor>();
executor->add_node(node);
executorThread = std::thread([this](){ executor->spin(); });
return true;
}
※ 車輪の場合と同様にTwist型のcmd_velトピックを制御指令の入力に使用します

## Slide 245: MobileRobotTrackController.cpp (3/4)
bool MobileRobotTrackController::initialize(cnoid::SimpleControllerIO* io)
{
auto body = io->body();
trackUnits[0] = body->joint("LeftTracks");
trackUnits[1] = body->joint("RightTracks");
for(int i=0; i < 2; ++i){
auto trackUnit = trackUnits[i];
trackUnit->setActuationMode(JointVelocity);
io->enableOutput(trackUnit);
}
return true;
}
bool MobileRobotTrackController::control()
{
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(commandMutex);
double v_angular = command.angular.z * trackUnits[0]->offsetTranslation().y();
trackUnits[0]->dq_target() = command.linear.x - v_angular;
trackUnits[1]->dq_target() = command.linear.x + v_angular;
}
return true;
}
※ 簡易クローラの場合はActuationModeを "JointVelocity" としておきます
※ dq_target()に速度指令値をセットします。これは通常は関節角速度を指令するためのものですが、簡易クローラの場合は環境との接触点に発生する相対速度になります。

## Slide 246: MobileRobotPanTiltController.cpp (4/4)
void MobileRobotTrackController::unconfigure()
{
if(executor){
executor->cancel();
executorThread.join();
executor->remove_node(node);
executor.reset();
}
}
※ お手本パッケージの完成版ファイルは
“src/MobileRobotTrackController.cpp”

## Slide 247: srcのCMakeLists.txt
src/CMakeLists.txtに以下を追記
choreonoid_add_simple_controller(
MyMobileRobotTrackController MobileRobotTrackController.cpp)
ament_target_dependencies(
MyMobileRobotTrackController rclcpp geometry_msgs)
※ お手本パッケージとの競合を避けるため、”My” をつけておきます
ビルドしてMyMobileRobotTrackController.so
を生成する

## Slide 248: クローラモデルの利用
これまでのプロジェクトについて、ロボットモデルと移動用のコントローラをここで作成したものと入れ替える
お手本パッケージの関連ファイル
  モデル
    model/mobile_robot_tracks.body
  プロジェクト
    project/mobile_robot_tracks.cnoid
  Launchファイル
    launch/tracks_launch.xml
    launch/tracks_display_launch.xml

## Slide 249: 関連資料
公式マニュアル
  Bodyファイルチュートリアル
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/handling-models/modelfile/modelfile-newformat.html
  無限軌道の簡易シミュレーション
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/simulation/pseudo-continuous-track.html
  AGX Dynamics プラグイン
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/agxdynamics/index.html
  AGXVehicleContinuousTrackの特徴
    https://choreonoid.org/ja/documents/latest/agxdynamics/agx-continuous-track.html